## Slide 1: Ethernet

## Slide 2: 一、实验目的
1. 学会通过Wireshark获取以太网的帧
2. 掌握以太网帧的结构
3. 分析以太网地址范围
4. 分析以太网的广播帧

## Slide 3: 二、实验设备、环境
1. Wireshark v2.0.2
2. Windows操作系统

## Slide 4: 三、实验内容——获取以太网的帧
1.打开windows的命令行，在里面输入ping www.baidu.com.
2. 启动Wireshark，在菜单栏的捕获->选项中进行设置，选择已连接的以太网，设置捕获过滤器为icmp，将混杂模式设为关闭,勾选 enable MAC name resolution.然后开始捕获。
3.点开命令行，重新输入pingwww.baidu.com.
4.打开Wireshark， 停止捕获。

## Slide 5: 三、实验内容——分析以太网的帧
画一个图,显示你的电脑的相对位置,路由器和远程服务器。标签你的电脑和路由器与以太网地址。标签你的计算机和远程服务器的IP地址。显示以太网和互联网的其他图上。

## Slide 6: 三、实验内容——分析以太网的广播帧
分析以太网广播帧的格式回答下面问题并且上交：
1.以太网广播帧的地址是什么,以标准的形式写在Wireshark上显示?
2.那几个比特位的以太网地址是用来确定是单播或多播/广播吗?

## Slide 7: The end